A formulation of nonhydrodynamical model and the numerical method in DIGMO
正二十面体格子非静力学モデル DIGMO における
非静力学モデルの定式化と数値計算手法
大気セミナー 2011/12/15
河合 佑太
神戸大学地球および惑星大気科学研究室M1

---
はじめに
- イントロダクション
- DIGMO非静力学モデルの定式化
- DIGMO非静力学コアの数値計算手法
- テスト計算の結果
  - 音波伝播
  - 重力波伝播
まとめ

---
イントロダクション
* 前回のセミナー
* 今回のセミナー
* Tomita et al(2004) について

---
前回の大気セミナー
- 前回の大気セミナーでは, Tomita et al(2001) を紹介した.
  - (有限体積法を用いて離散化した)微分演算子の数値誤差を改善し, 2 次精度を保証するために, バネ力学を用いて格子を修正した(修正準一様格子).
  - 修正準一様格子を浅水モデルに適用し, この格子の有効性を確認した.
IGModel プロジェクトでは, Tomita et al(2001, 2004) を基にして, 正二十面格子大気モデルを開発している.
  - IGModel-SW(正二十面格子浅水モデル) を開発.

---
今回の大気セミナー
IGModel プロジェクトでは IGModel-SW に続いて, 正二十面格子非静力学モデル DIGMO (乾燥大気版)の大部分を実装した.
  - DIGMO の非静力学コアは, Tomita et al(2004) に基づく.
今回の大気セミナーでは, Tomita et al(2004) を紹介する. また, DIGMO のテスト計算結果の一部も示す.
  - 非静力学の定式化手法
  - 非静力学コアの数値計算手法の要約
  - DIGMO のテスト計算の結果
DIGMO=Dennou Icosahedral Grid-point MOdel
(http://www.gfd-dennou.org/member/ykawai/work/IGModel.htm)

---
Tomita et al(2004) について 1
Tomita et al(2001, 2002)
  - 正二十面格子をバネ力学を用いて改良した.
    - 離散化された微分演算子の数値精度と格子系の一様性が改善された.
Satoh(2002, 2003)
  - 系の質量と全エネルギーを完全に保存するスキームを伴う, 領域非静力学モデルを開発した.

---
Tomita et al(2004) について 2
Tomita et al(2004)
  - Satoh(2002, 2003) の領域モデルのスキームを正二十面格子(Tomita et al(2001, 2002))を用いた全球モデルに拡張した.
  - 球座標系に対する支配方程式を再定式化し, 正二十面格子に適するようにスキームを修正した.
- 他の近代的な全球非静力学モデルとの比較
  - 緯度経度格子(Semazzi et al(1995) ほか)
    移流: semi-Lagragian 法, 重力波の取り扱い: semi-implicit
  - 2組の極投影座標 (MM5(PSU/NCAR のメソスケールモデル)の全球拡張版)
    2組の極投影座標を使って全球をカバー. 力学コアは Tomita et al(2004) と同様.
赤道における補間の必要性により,
物理量の保存が保証されない!

---
Tomita et al(2004) について 2
Tomita et al(2004)
  - Satoh(2002, 2003) の領域モデルのスキームを正二十面格子(Tomita et al(2001, 2002))を用いた全球モデルに拡張した.
  - 球座標系に対する支配方程式を再定式化し, 正二十面格子に適するようにスキームを修正した.
- 他の近代的な全球非静力学モデルとの比較
  - 緯度経度格子(Semazzi et al(1995) ほか)
    移流: semi-Lagragian 法, 重力波の取り扱い: semi-implicit
  - 2組の極投影座標 (MM5(PSU/NCAR のメソスケールモデル)の全球拡張版)
    2組の極投影座標を使って全球をカバー. 力学コアは Tomita et al(2004) と同様.
赤道における補間の必要性により,
物理量の保存が保証されない!

---
DIGMO非静力学コアの定式化

---
基礎方程式系
回転系における 3 次元オイラー方程式
質量保存則
運動量方程式
熱力学第一法則
  t : 時間, ∇ : (3次元)空間微分演算子
 ・ : 内積, ： テンソル積
  ρ : 密度, p : 圧力
  e : 内部エネルギー , h : エンタルピー
  v : (3 次元)速度ベクトル
 g: 重力加速度, Ω : 自転角速度ベクトル
 qheat: 加熱率, k : 鉛直単位ベクトル
状態方程式

---
空間微分演算子に対する工夫
各高度における水平微分を, 基準高度における水平微分に置き換える.
Φ : 任意のスカラー
q : 任意の 3 次元ベクトル
∇ : 空間微分演算子
∇h : 球座標系における水平微分演算子
k : 球座標系における鉛直単位ベクトル
a : 基準高度(eg: 海面高度)
∇h0 : 球座標系基準高度面(r=a)における水平微分演算子

---
空間微分演算子に対する工夫
各高度における水平微分を, 基準高度における水平微分に置き換える.
Φ : 任意のスカラー
q : 任意の 3 次元ベクトル
∇ : 空間微分演算子
∇h : 球座標系における水平微分演算子
k : 球座標系における鉛直単位ベクトル
a : 基準高度(eg: 海面高度)
∇h0 : 球座標系基準高度面(r=a)における水平微分演算子

---
基準高度面における空間微分演算子に変換１
運動量方程式
ここで,
α : 静力学(=0) / 非静力学(=1) オプション

---
基準高度面における空間微分演算子に変換2
- 連続の式
- 内部エネルギーに対する式
  ここで,

---
基本場と摂動場の分離
- 基本場(添字sで表すとする)は, 静水圧平衡を満たすとする.
- 方程式(' を使って表す)を摂動場に対する方程式に書き換えれば,

---
地形に沿う座標系の導入 1
- 地形の効果を取り入れるために, 次の新しい鉛直座標を導入する.
- 地形に沿う座標系のメトリック
ξ : 地形に沿う座標, z : 幾何的高度座標
zT : 領域上端高度(定数), zs : 地表面高度
Tomita, et al(2004) Fig. 2(a)
(∂/∂ξ)h : 鉛直方向の微分
        : (r=a の)等ξ面における球面勾配演算子

---
地形に沿う座標系の導入 2
基準高度面に対する微分演算子を, ξ 座標系における微分演算子に書き換える.
  - 水平勾配
  - 鉛直微分
  - 水平発散

---
最終的な支配方程式系
とおけば,

---
最終的な支配方程式
ここで,
運動量の
移流項:
コリオリ項:
 ただし, ei とは e3 が自転角速度ベクトルと同方向である, 正規直交基底 {e1, e2, e3} である.
 また, v1, v2, v3 とは基底{e1, e2, e3}に関する 3 次元速度ベクトル v の各成分である.

---
DIGMO非静力学コアの数値計算手法

---
DIGMO非静力学コアの数値計算手法
支配方程式系は, fast mode として, 音波およびラブ波を伴う高振動数の重力波を含む.
  - fully explit method では, 音波の鉛直伝播のため, 時間積分の時間ステップ幅を厳しく制限される.
  - implicit method では, 圧力あるいは鉛直運動量に関する多次元 helmholtz 方程式を解かねばならず, 高解像度に対して計算負荷が高い.
HEVI 法(Saito et al, 1998)
  - 支配方程式を水平方向に陽, 鉛直方向に陰的に積分する.
  - 上の 2 つの問題を回避できる.

---
DIGMO非静力学コアの数値計算手法
Satoh(2002, 2003) の非静力学スキームについて
  - HEVI 法を非静力学スキームに適用.
  - 気候シミュレーションで利用するために, 系の質量保存および全エネルギー保存を考慮している.
Tomita, et al(2004) は, Satoh(2002, 2003) の非静力学スキームを正二十面格子を用いた全球領域に拡張した.

---
時間積分スキーム~Small step の積分
時間分割法
  - 速いモードに関する項はsmall time step,遅いモードに関する項は large time step ごとに予報変数を積分する.
  - Tomita et al(2004) では, small time step に対して HEVI 法に基づくforward backward スキーム, large time step に対して2次の Runge=Kuttaスキームを用いて, 時間積分する.
Tomita, et al(2004) Fig. 1

---
時間積分スキーム~Small step の積分
Flux division method(Klemp and Wilhelmson, 1978 など)を使って, 予報変数を現在の large time step t (tA or tB)の値とそれからのずれ(添字*)に分割する.
- 内部エネルギーに関する式は, 理想気体の状態方程式を使って, 圧力で書き換える. そして, 連続の式, 鉛直運動量の式, 圧力に関する式から, 鉛直運動量に対する 1 次元 helmholtz 方程式を構成する.
- 系の全エネルギー保存を満たすように, フラックス形式の全エネルギーの式を時間積分する. そして, 求めた全エネルギーから内部エネルギーを逆算する(Satoh, 2003).

---
時間積分スキーム~Small step の積分
Small time step のおおまかな手順
Large time step において計算される移流項とコリオリ項
水平運動量の更新
各物理量のソース項
W に対する
1次元helmhortz 方程式(陰解法)
全エネルギー保存のためフラックス形式のエネルギー方程式を積分
密度の更新
内部エネルギーの更新
　　　　を求める
　　　　を求める
　　　　を求める
 を求める
　　　　を求める
　　　　を求める

---
時間積分スキーム~large step の積分
- コリオリ項は, 予報変数が定義される格子点上で評価する.
- 移流項の評価において, 一般には球座標に伴うメトリックを考慮する必要がある.
  - 空間非依存の直交基底{e1,e2,e3} を導入し, 各方向の速度成分を求めてから, 移流項を評価することでこの複雑性を回避できる.
運動量の
移流項:

---
空間離散化
鉛直方向
  - Lorentz 格子.
    - 鉛直運動量を半整数レベル, その他の予報変数を整数レベルに配置する.
  - 鉛直微分は, 2 次の中心差分によって離散化する.
水平方向
  - 正二十面格子格子(A-Grid)
    - ただし, バネ力学を用いて格子点の配置を修正(Tomita et al(2001, 2002)).
  - 水平微分は有限体積法によって離散化する.
    - Tomita et al(2001) の格子修正法により, 2 次精度が保証される.

---
数値安定性のための数値フィルター
divergence dumping (Skamarock and Klemp, 1992)
  - 時間分割法に関係する数値不安定を取り除く.
  - 音波の振幅を分別的に減衰させる.
  - 以下のように圧力勾配項を修正する.
- 水平・鉛直拡散(未実装)
ここで,
Δτ : small step の時間ステップ幅
α'dH : 無次元の水平減衰係数
α'dV : 無次元の水平減衰係数

---
テスト計算の結果
* 音波伝播テスト
* 重力波伝播テスト

---
音波伝播テスト
シミュレーションパラメータの設定
- 初期条件
  - 基本場 : 静水圧平衡を満たす 300 K の等温大気
  - 摂動場 : 以下の圧力摂動場を与える.
 水平解像度 : glevel 5 (水平格子幅約 240 km)
 鉛直解像度 : 20 層 (大気上端 10 km)
  small step の時間ステップ幅： 450 [s]
  large step の時間ステップ幅： 1800 [s]
  divergence damping: なし/ あり
 惑星半径 : a=6370 [km]
 自転角速度 : 0 [/s] (非回転流体)
f(%lambda, %theta) = left lbrace a b right rbrace
緯度0度, 経度0度に中心を持つ半径R(=a/3 km) のコサインベル
鉛直モード数nv = 1
Δp = 100 hPa 圧力摂動の振幅:

---
音波伝播テストの結果~圧力摂動場の時間発展
 水平解像度 : glevel 5 (水平格子幅約 240 km)
 鉛直解像度 : 20 層 (大気上端 10 km)
  small step の時間ステップ幅： 450 [s], large step の時間ステップ幅： 1800 [s]
  divergence damping: なし
 惑星半径 : a=6370 [km], 自転角速度 : 0 [/s] (非回転流体)

---
音波伝播テストの結果~エネルギー収支
kinetic energy
total energy
total potential energy
実線: divergence damping なし
破線: divergence damping あり

---
重力波伝播テスト
シミュレーションパラメータの設定
- 初期条件
  - 基本場 : 浮力振動数N=0.01 or 0.02 の大気
  - 摂動場 : 以下の温位摂動場を与える.
 水平解像度 : glevel 5 (水平格子幅約 240 km)
 鉛直解像度 : 20 層 (大気上端 10 km)
  small step の時間ステップ幅： 450 [s]
  large step の時間ステップ幅： 1800 [s]
  divergence damping: なし/ あり
 惑星半径 : a=6370 [km]
 自転角速度 : 0 [/s] (非回転流体)
f(%lambda, %theta) = left lbrace a b right rbrace
緯度0度, 経度0度に中心を持つ半径R(=a/3 km) のコサインベル
鉛直モード数nv = 1 or 2
Δθ = 10 K 温位摂動の振幅:

---
重力波伝播テストの結果~温度摂動場の時間発展
N=0.01, nv=1
N=0.02, nv=1
N=0.01, nv=2
 水平解像度 : glevel 5 (水平格子幅約 240 km)
 鉛直解像度 : 20 層 (大気上端 10 km)
  small step の時間ステップ幅： 450 [s]
  large step の時間ステップ幅： 1800 [s]
  divergence damping: あり
 惑星半径 : a=6370 [km]
 自転角速度 : 0 [/s] (非回転流体)

---
重力波伝播テストの結果~エネルギー収支
kinetic energy
total energy
total potential energy
実線: divergence damping なし
破線: divergence damping あり
N=0.01, nv=1

---
まとめ
- IGModel プロジェクトにおいて, DIGMO の(乾燥大気版)非静力学コアが完成したことを報告した.
- DIGMO の非静力学コアの定式化および数値計算手法を紹介した.
- DIGMO の動作テストとして, 大気波動伝播テストを行ったが, その結果の一部を示した.
  - 音波と重力波の伝播速度を確認.
  - 系の保存量の保存性を確認.

---
今後の展望

---
参考文献1
- Heikes, R., Randall, D. A., 1995: Numerical integration of the shallow-water equations on a twisted icosahediral gird. Part I: A detailed Description of the grid and analysis of numerical accuracy. Mon. Wea. Rev., 123, 1881–1887.
- Klemp, J.B., Wilhelmson, R.B., 1978: The simulation of three-dimensional convective storm dynamics. J. Atmos. Sci. 35, 1070-1096
- Satoh, M., 2002: Conservative scheme for the compressible non-hydrostatic models with the horizontally explicit and vertically implicit time integration scheme. Mon. Wea. Rev. 130, 1227–1245.
- Satoh, M., 2003: Conservative scheme for a compressible non-hydrostatic model with moist processes. Mon. Wea. Rev.131, 1033–1050.
- Skamarock, W.C., Klemp, J.B., 1992: The stability of time-split numerical methods for the hydrostatic and the nonhydrostatic elastic equations. Mon. Wea. Rev. 120, 2109–2127.
- Skamarock, W.C., Klemp, J.B., 1994: Efficiency and accuracy of the klemp-wilhelmson. Mon. Wea. Rev. 122, 2623–2630.

---
参考文献2
- Tomita, H., Satoh, 2004: A new dynamical framework of nonhydrostatic global model using the icosahedral grid. F. Comp. Phys., 34, 357–400.
- Tomita, H., Tsugawa, M., Satoh, M., Goto, K., 2001: Shallow water model on a modified icosahedral geodesic grid by using spring dynamics. J. Comp. Phys., 174, 579–613.
- Tomita, H., Satoh, M., Goto, K., 2002. An optimization of the icosahedral grid modiÿed by spring dynamics. J. Comput.Phys. 183, 307–331.
- Wicker, L.J., Skamarock, W.C., 1998: Time-splitting scheme for the elastic equations incorporating second-order Runge–Kutta time differencing. Mon. Wea. Rev. 126, 1992–1999.
- Wicker, L.J., Skamarock, W.C., 2002: Time-splitting methods for elastic models using forward time schemes. Mon. Wea. Rev. 130, 2088–2097.